Exercicis previs DCISE sessió 2

Apartat a:

L'equació que cal resoldre per a trobar VINV és la següent:

{ K^' sub N cdot W sub N over L sub N } cdot {{ (V sub INV - V sub TN) ^ 2 } over { 2 }} cdot ({1 + %lambda cdot V sub INV}) = { K^' sub P cdot W sub P over L sub P } cdot {{ (V sub INV - V sub dd - V sub TP) ^ 2 } over { 2 }} cdot ({1 - %lambda cdot (V sub INV - V sub dd)})

{V sub INV} ^3 cdot %lambda cdot (R+1) + {V sub INV} ^2 cdot (R cdot (1-2 cdot %lambda)-(1+%lambda cdot V sub dd) - 2 cdot %lambda cdot (V sub dd + V sub TP)) newline + V sub INV cdot ( R cdot V sub TN cdot (%lambda cdot V sub TN - 2) + 2 cdot (1+%lambda cdot V sub dd) cdot (V sub dd + V sub TP) + %lambda cdot (V sub dd + V sub TP)^2) newline + (V sub TN ^2 cdot R) - (V sub dd + V sub TP)^2 = 0 R = {K sub N ^' cdot W sub N over L sub N} over {K sub P ^' cdot W sub P over L sub P}

Particularitzant per lambda 0 tenim:

{V sub INV} ^2 cdot (R-1) + V sub INV cdot ( R cdot V sub TN cdot (- 2) + 2 cdot (V sub dd + V sub TP)) + (V sub TN ^2 cdot R) - (V sub dd + V sub TP)^2 = 0

Amb els valors de l'enunciat:
R = 1.5384; V sub TN = 0.5 ; V sub TP = -0.65 ; V sub dd = 3.3; %lambda = 0
V sub INV = 1.45969 V
En cas general per a lambda no zero:
R = 1.5384; V sub TN = 0.5 ; V sub TP = -0.65 ; V sub dd = 3.3; %lambda = 0.08
V sub INV = 1.46657 V

El resultat varia poc ja que la lambda afecta de forma molt semblant als dos transistors. Donat que el factor al que lambda multiplica és Vds i aquest és quasi igual per als dos transistors aleshores quasi no hi ha diferència entre les dues corrents.

Apartat b:

El voltatge d'inversió no és Vdd/2 ja que els dos transistors tenen paràmetres de construcció diferents que provoquen que les corrents dels transistors per a Vgate = Vdd/2 siguin diferents. Si volem que Vinv = Vdd/2 forçarem per construcció a que Vinv=Vdd/2 i buscarem les condicions que han de complir les dimensions.

{ K^' sub N cdot W sub N over L sub N } cdot {{ (V sub dd / 2 - V sub TN) ^ 2 } over { 2 }} = { K^' sub P cdot W sub P over L sub P } cdot {{ (V sub dd / 2 + V sub TP) ^ 2 } over { 2 }}

{ K^' sub N cdot W sub N over L sub N } over { K^' sub P cdot W sub P over L sub P } = {{ (V sub dd / 2 + V sub TP) ^ 2 }} over {{ (V sub dd / 2 - V sub TN) ^ 2 }} { K^' sub N cdot W sub N over L sub N } over { K^' sub P cdot W sub P over L sub P } = 0.7561 {W sub N over L sub N } over {W sub P over L sub P } = 0.2457

Si mantenim el PMOS tal com està i el NMOS el mantenim amb la mateixa llargària de canal aleshores caldrà que l'amplada de l'NMOS sigui 0.4914um enlloc de 1um. O bé mantenint el NMOS i modificant l'amplada del PMOS tenim una amplada de 4.07um.

Apartat c:

Per a mesurar el voltatge d'inversió col·locarem l'inversor amb una font DC a l'entrada. Aquesta font farà un escombrat de 0 a 3.3V i dibuixarem els nodes Vin i Vout. D'aquesta manera el gràfic serà una corba que ens descriu la relació sortida/entrada de l'inversor i una recta de pendent 1 que ens servirà per trobar Vinv. El punt de tall entre la corba i la recta és el voltatge d'inversió.

Apartat d:

Primerament calculem les resistències equivalents que farem servir per a mesurar el retard.

Req sub NMOS = ReqN / 1 %mu m = 4,84K%OMEGA ;Req sub PMOS = ReqP / 2 %mu m = 6,1K%OMEGA

Les capacitats a l'entrada i sortida (sense cap càrrega).

HL: C sub {"IN" sub HL} = C sub {"IN" N HL} cdot W sub N + C sub {"IN" P HL} cdot W sub P = 1.57 cdot 1 + 2 cdot 1.06 = 3.69 fF
LH: C sub {"IN" sub LH} = C sub {"IN" N LH} cdot W sub N + C sub {"IN" P LH} cdot W sub P = 1.30 cdot 1 + 2 cdot 1.79 = 4.88 fF

HL: C sub {"OUT" sub HL} = C sub {"OUT" N HL} cdot W sub N + C sub {"OUT" P HL} cdot W sub P = 1.97 cdot 1 + 2 cdot 2.27 = 6.51 fF
LH: C sub {"OUT" sub LH} = C sub {"OUT" N LH} cdot W sub N + C sub {"OUT" P LH} cdot W sub P = 2.04 cdot 1 + 2 cdot 1.77 = 5.58 fF

Calculem el temps de propagació (càrrega dels condensadors de la sortida) en el cas sense càrrega.

tp sub HL = Req sub NMOS cdot C sub {"OUT" sub HL} cdot 0.69 = 21.74ps
tp sub LH = Req sub PMOS cdot C sub {"OUT" sub LH} cdot 0.69 = 23.48ps

Ara a la capacitat de sortida intrínseca se li afegeix una càrrega CL.

tp sub HL = Req sub NMOS cdot (C sub {"OUT" sub HL} + C sub L) cdot 0.69 = 55.13ps
tp sub LH = Req sub PMOS cdot (C sub {"OUT" sub LH} + C sub L) cdot 0.69 = 65.57ps

Ara podem dir que CL passa a ser la càrrega a l'entrada del segon inversor.

tp sub HL = Req sub NMOS cdot (C sub {"OUT" sub HL} + C sub {"IN" sub LH}) cdot 0.69 = 38.13ps
tp sub LH = Req sub PMOS cdot (C sub {"OUT" sub LH} + C sub {"IN" sub HL}) cdot 0.69 = 39.01ps

Si enlloc d'un inversor en tenim 10 aleshores cal multiplicar la càrrega de l'entrada d'un inversor per 10.

tp sub HL = Req sub NMOS cdot (C sub {"OUT" sub HL} + 10 cdot C sub {"IN" sub LH}) cdot 0.69 = 184.7 ps
tp sub LH = Req sub PMOS cdot (C sub {"OUT" sub LH} + 10 cdot C sub {"IN" sub HL}) cdot 0.69 = 178.79ps

Apartat e:

Representarem el retard “High to Low” en funció de S. Prenem com a W de referència (quan S=1) 1um així per S=1 tenim els apartats anteriors. A més donat que volem resultats comparables a l'apartat anterior triarem mantenir proporcionals els W dels dos transistors. Així per al PMOS tenim S·2um i per a NMOS S·1um.

tp sub HL (S) = Req sub NMOS (S) cdot (C sub {"OUT" sub HL} (S) + C sub L) cdot 0.69 = 55.13ps
tp sub HL (S) = ReqN / (1%mu cdot S) cdot (C sub {"out HL NMOS"} cdot 1%mu cdot S + C sub {"out HL PMOS"} cdot 2%mu cdot S + C sub L) cdot 0.69

Si mirem l'equació veiem que la càrrega de sortida no afecta al temps, ja que és més gran proporcionalment al W però la resistència del transistor es fa petita en la mateixa proporció. En canvi CL no creix amb W i sí ho fa com ja hem dit R, així que en fer créixer S veiem que el valor de CL no ens afecta, només preval la capacitat del propi inversor.

tp sub HL (S) = 0.69 cdot ReqN cdot ((C sub L) / (1%mu cdot S) + C sub {"out HL NMOS"} + C sub {"out HL PMOS"})

Ara veurem la dependència amb la càrrega que ens hauria de donar segons l'equació següent:

tp sub HL = 0.69 cdot Req sub NMOS cdot (C sub {"OUT" sub HL} + C sub L)

L'equació d'una recta amb pas per l'eix d'ordenades quan Cl = 0 que és 21.47ps (el primer apartat) i pendent 0.69·Req.

Comprovem que per a 10fF tenim uns 55 ps (com havíem calculat).

Apartat f:

El que farem serà assignar als transistors una amplada que sigui una variable. En el NMOS assignem per exemple W i al PMOS k*W. W serà fixada a la finestra de variables. En canvi k s'anirà variant. Donat que també hem de fer un sweep de Vin caldrà doncs fer un anàlisi paramètric.
En l'anàlisi TRAN farem servir una font variable a l'entrada la qual generarà polsos de 0 a 3.3V amb un cert període (anomenat Per, que sigui una variable fixa). Fent ús de la calculadora generarem la senyal:

cross(VT("/Vout") 3.3/2 2 "rising" nil nil ) - cross(VT("/Vout") 3.3/2 2 "falling" nil nil ) - VAR(“Per”)

Aquesta funció resta el temps de pujada i el de baixada (que hauria de ser igual al període) i en fa la resta amb el període. Si el temps de pujada i de baixada no són iguals la funció presentarà valors distints de zero. Així doncs només caldrà jugar amb K fins que trobem un valor molt proper a zero.

Apartat g:

Podem fer ús de les fórmules inicials que hem trobat particularitzant per la capacitat demanada.

tp sub HL = Req sub NMOS cdot (C sub {"OUT" sub HL} + C sub L) cdot 0.69 = 355.7ps
tp sub LH = Req sub PMOS cdot (C sub {"OUT" sub LH} + C sub L) cdot 0.69 = 444.38ps
tp sub avg = (tp sub HL + tp sub LH) over 2 = 400ps

Ara busquem la Req del nou inversor així com les seves capacitats.

Req sub NMOS = ReqN / 3 %mu m = 1,61K%OMEGA ;Req sub PMOS = ReqP / 6 %mu m = 2,0K%OMEGA

HL: C sub {"IN" sub HL} = C sub {"IN" N HL} cdot W sub N + C sub {"IN" P HL} cdot W sub P = 1.57 cdot 3 + 6 cdot 1.06 = 11.07 fF
LH: C sub {"IN" sub LH} = C sub {"IN" N LH} cdot W sub N + C sub {"IN" P LH} cdot W sub P = 1.30 cdot 3 + 6 cdot 1.79 = 14.64 fF

HL: C sub {"OUT" sub HL} = C sub {"OUT" N HL} cdot W sub N + C sub {"OUT" P HL} cdot W sub P = 1.97 cdot 3 + 6 cdot 2.27 = 19.53 fF
LH: C sub {"OUT" sub LH} = C sub {"OUT" N LH} cdot W sub N + C sub {"OUT" P LH} cdot W sub P = 2.04 cdot 3 + 6 cdot 1.77 = 16.74 fF

El retard del primer inversor:

tp sub HL = Req sub NMOS cdot (C sub {"OUT" sub HL} + C sub {"IN" sub LH}) cdot 0.69 = 70.6ps
tp sub LH = Req sub PMOS cdot (C sub {"OUT" sub LH} + C sub {"IN" sub HL}) cdot 0.69 = 70.0ps tp sub avg = 70.3ps

El retard del segon inversor

tp sub HL = Req sub NMOS cdot (C sub {"OUT" sub HL} + C sub L) cdot 0.69 = 132.78ps
tp sub LH = Req sub PMOS cdot (C sub {"OUT" sub LH} + C sub L) cdot 0.69 = 161.1ps tp sub avg = 147ps

tp sub "avg tot" = 70.3ps + 147ps = 217.3ps

Es veu com ara el retard és menor (la meitat aprox.) ja que el segon inversor té una resistència menor i això provoca que la càrrega a la sortida trigui menys a carregar-se. Cal tenir el compte que tot i que el retard del segon inversor és molt menor el primer pateix un retard significatiu pel fet que és petit i intenta carregar la porta de l'inversor gran, que té una major capacitat.