RiOG

Pràctica 2: Estudi previ

1)

Z_0 = 50%OMEGA

vp = 2 cdot 10^8 m/s

C = 101 pF/m cdot 55m = 5,55nF

Att = 0,47dB/m = 47db/100m

L = 0%mu H/m

vp = 1 over {sqrt{%mu cdot %varepsilon_r} } %varepsilon_r = left (c over vp right)^2 = left ({3 cdot 10^8} over {2 cdot 10^8} right)^2 = 2,25

2)

Temps de propagació d'extrem a extrem {250 ns} over {5,03ns/m} = 50m

Temps de propagació i retorn 250ns cdot 2 = 500ns

3)

La mínima longitud ens dóna un problema quan estem transmetent el pols i ens arriba el rebot d'aquest mateix. Això succeirà si el temps de pols és major que el temps d'anada i tornada.

280ns / 2 = 140ns 140ns / 5,03ns = 25m

Per altra banda la longitud màxima ens la marca el fet que si transmetem un segon pols aquest no pot col·lisionar amb el primer.

1,81{%mu}s cdot 2 = 3,62{%mu}s 3,62{%mu}s / 5,03ns = 720m

4)

Calculem el coeficient de rebot així l'atenuació.

{%rho} = {R_L - Z_0} over {R_L + Z_0} = {75%OMEGA - 50%OMEGA} over {75%OMEGA + 50%OMEGA} = 1 over 5 A = 1 over 5 cdot 700mV = 140mV Sense pèrdues

-100dB = 10 log (Att) Att = 10^-10 A_p = A cdot Att = 1,4 cdot 10^-13 V Amb pèrdues

5)

En el cas de circuit obert tenim que {%rho} = 1 i, per tant, el pols torna sencer sense patir cap modificació.
Si tenim en compte les pèrdues podem dir que la seva amplitud variarà només degut a aquestes pèrdues.
Si volem mesurar la resistència de càrrega només hem de mesurar l'amplitud del pols que rebota i d'aquí calcular la seva ρ, un cop es té només cal aïllar la càrrega ja que Z0 és coneguda. Caldrà saber però l'atenuació de la línia, ja que hem de calcular la ρ, i si no tenim en compte les pèrdues no podem saber-la.

A_s = 700mV Reflexió total

A_p = 700mV cdot Att = 0,7 cdot 10^-13 V Amb pèrdues

6)

Donat que la resitència de la línia i la del generador són iguals podem dir que no hi haurà cap reflexió al generador. Així {%rho} = 0 .

Att = e ^ -({%alpha} cdot 2 cdot l) 10^-10 = e ^ -({%alpha} cdot 2 cdot 100) %alpha = 0,115

7)

Bobina	Condensador

La constant τ es calcula τ = RC per al cas del condensador i τ = L/R.